## Slide 1
QTMNC / EXECUTIVE BRIEFING
Giám sát thiết bị và cảnh báo
Từ dữ liệu thiết bị đến cảnh báo có thể hành động
THÔNG ĐIỆP CỐT LÕI
Windows chạy Python kiểm tra Ubuntu định kỳ; khi trạng thái đổi, hệ thống gửi cảnh báo Telegram/Slack.
ĐỐI TƯỢNG
Ubuntu VMware; theo dõi CPU, RAM, nhiệt độ và interface.
ĐƯỜNG CHÍNH
SSH qua GNS3; bản đơn giản chờ 5 giây sau mỗi lượt đọc.
MỞ RỘNG
SNMP/hybrid; gửi cảnh báo qua HTTPS tới Telegram/Slack.
WINDOWS Python / VS Code
GNS3 Mạng thử nghiệm
UBUNTU VM Thiết bị đích
Telegram Slack
BẢN ĐƠN GIẢN ĐANG DÙNG SSH · SNMP/HYBRID LÀ PROFILE MỞ RỘNG
01 / 22

## Slide 2
QTMNC / BỐI CẢNH
Bối cảnh và mục tiêu hệ thống
02
THÔNG ĐIỆP
Giải pháp biến số liệu thiết bị thành cảnh báo và bằng chứng xử lý sự cố có thể trình diễn.
01 Vấn đề
Lỗi CPU, bộ nhớ, nhiệt độ hoặc interface có thể bị phát hiện muộn.
02 Mục tiêu
Kiểm tra có lịch; phát hiện chuyển trạng thái; báo người quản trị.
03 Phạm vi
Một Windows giám sát Ubuntu VM qua mạng GNS3 hiện có.
MINH CHỨNG
ĐẦU RA Dashboard · cảnh báo lỗi/phục hồi · hàng đợi tin chưa gửi
GỢI Ý TRỰC QUAN / FLOW
THIẾT BỊ Tài nguyên / mạng
PYTHON Đọc và đánh giá
NGƯỜI QUẢN TRỊ Nhận thông báo
NGUỒN README.md · docs/ARCHITECTURE.md
02 / 22

## Slide 3
QTMNC / KIẾN TRÚC
Kiến trúc tổng thể giải pháp
03
THÔNG ĐIỆP
Thu thập, đánh giá, lưu trữ và gửi tin là các bước tách biệt trong cùng một ứng dụng.
01 Máy giám sát
Windows chạy monitor.py và bảng Rich trong Terminal.
02 Thiết bị đích
Ubuntu trả số liệu qua SSH; SNMP là collector mở rộng.
03 Kênh gửi
Luồng gửi riêng chuyển tin qua Telegram Bot API/Slack Webhook.
MINH CHỨNG
MÔ HÌNH Python Windows → GNS3 → Ubuntu; HTTPS → dịch vụ nhắn tin
GỢI Ý TRỰC QUAN / ARCHITECTURE
Windows
Python · monitor.py
GNS3
Cloud · Switch1 · Cloud
Ubuntu VM
CPU · RAM · interface
Đánh giá ngưỡng
SQLite / outbox
Telegram / Slack
NGUỒN docs/ARCHITECTURE.md · docs/truc_quan/README.md
03 / 22

## Slide 4
QTMNC / THÀNH PHẦN
Thiết bị và công cụ thực hành
04
THÔNG ĐIỆP
Mỗi thiết bị đảm nhiệm một vai trò; chỉ Ubuntu là đối tượng lấy CPU/RAM trong lab hiện tại.
01 Windows
Máy thật; chạy VS Code, Python, cấu hình và gửi cảnh báo.
02 VMware
Cấp CPU/RAM ảo, Ubuntu và các card mạng cho thiết bị đích.
03 GNS3
Hai Cloud và Switch1 chuyển tiếp mạng; không tự đo tài nguyên.
MINH CHỨNG
ĐỐI TƯỢNG ĐO Số CPU/RAM lấy từ Ubuntu VM, không phải toàn Windows
GỢI Ý TRỰC QUAN / ROLES
01 MÁY THẬT
Windows · VS Code Python + Internet
02 MẠNG LAB
GNS3 Cloud + Switch VMware VMnet
03 MÁY ĐÍCH
Ubuntu VM Linux /proc + /sys
04 NGƯỜI NHẬN
Telegram / Slack Ứng dụng điện thoại
Đo chỉ số: Ubuntu • Đánh giá/gửi tin: Windows • Chuyển tiếp: GNS3
NGUỒN docs/GNS3_LAB.md · docs/truc_quan/README.md
04 / 22

## Slide 5
QTMNC / MẠNG
Mô hình mạng hiện tại trên GNS3
05
THÔNG ĐIỆP
Đường giám sát dùng subnet 192.168.10.0/24; ens37 quản trị và ens33 là interface theo dõi.
01 Windows
Card TAP Local Area Connection: 192.168.10.1/24.
02 Đường SSH
Cloud-WINDOWS → Switch1 → Cloud-LINUX/VMnet2 → ens37.
03 Interface đo
ens33 NAT; đã ghi nhận 192.168.73.129/24, gateway .73.2.
MINH CHỨNG
SSH ĐÍCH 192.168.10.129:22 · ens37 192.168.10.129/24
GỢI Ý TRỰC QUAN / NETWORK
Windows TAP
192.168.10.1/24
UDP helper
127.0.0.1:30011
Cloud-WINDOWS
UDP local 30010
Switch1
Hai port access VLAN 1
Cloud-LINUX
VMware VMnet2
ens37 · QUẢN TRỊ
192.168.10.129/24 · SSH 22
ens33 · THEO DÕI
NAT .73.129/24* · VMnet8
Internet Windows
HTTPS → Telegram/Slack
* Địa chỉ DHCP đã ghi nhận; có thể thay đổi. TAP/helper là hạ tầng kết nối, không phải chức năng giám sát.
NGUỒN WINDOWS_TAP_GNS3.md · docs/truc_quan/README.md · kết quả người dùng
05 / 22

## Slide 6
QTMNC / MẠNG
Đường SSH và vai trò TAP
06
THÔNG ĐIỆP
TAP/UDP chỉ nối Windows vào lab GNS3 hiện tại; SSH mới vận chuyển yêu cầu lấy số liệu.
01 SSH
Phiên TCP/22 được thiết lập từ Windows tới Ubuntu .10.129.
02 Cầu nối
TAP-Windows + UDP localhost đưa Ethernet vào Cloud GNS3.
03 Phạm vi
TAP không đo CPU/RAM, không đánh giá và không gửi cảnh báo.
MINH CHỨNG
UDP CẦU NỐI Cloud local 30010 ↔ helper 127.0.0.1:30011
GỢI Ý TRỰC QUAN / TAPPATH
Python
Yêu cầu SSH
TAP + UDP
Chuyển frame
Cloud + Switch
GNS3
ens37
Ubuntu · TCP/22
Lượt hỏi: Windows → Ubuntu | Kết quả: Ubuntu → Windows | HTTPS cảnh báo đi riêng qua Internet
NGUỒN WINDOWS_TAP_GNS3.md · tools/windows_tap_bridge.py
06 / 22

## Slide 7
QTMNC / THU THẬP
Lựa chọn giao thức thu thập
07
THÔNG ĐIỆP
SSH, SNMP và hybrid dùng các cách lấy số liệu khác nhau nhưng chung phần đánh giá và cảnh báo.
01 SSH
TCP/22; chạy lệnh Linux qua Paramiko; là bản đơn giản hiện dùng.
02 SNMP
UDP/161; hỏi agent bằng OID; cần agent và cấu hình tương ứng.
03 Hybrid
Ưu tiên SSH cho metric; ưu tiên SNMP cho interface; có dự phòng.
MINH CHỨNG
HYBRID Mất từng dịch vụ vẫn hiển thị trạng thái; nguồn còn lại có thể tiếp tục
GỢI Ý TRỰC QUAN / PROTOCOLS
SSH
TCP / 22 Lệnh trên thiết bị
Bản hiện đang chạy
SNMP
UDP / 161 Agent + OID
Cần cài/cấu hình agent
HYBRID
SSH + SNMP Nguồn ưu tiên/dự phòng
Collector mở rộng
NGUỒN device_monitor/collectors/{ssh,snmp,hybrid}.py · docs/ARCHITECTURE.md
07 / 22

## Slide 8
QTMNC / PHẦN MỀM
Các module phần mềm chính
08
THÔNG ĐIỆP
Các module tách thu thập, trạng thái và gửi cảnh báo để dễ giải thích và mở rộng.
01 Điểm vào
monitor.py điều phối cấu hình, SSH, bảng và vòng lặp.
02 Xử lý
Collectors lấy số liệu; engine quyết định OK/ALERT/UNKNOWN.
03 Đầu ra
storage.py lưu SQLite; notifications.py gửi và retry.
MINH CHỨNG
MÃ CHÍNH config → collectors → engine → storage → notifications → ui
GỢI Ý TRỰC QUAN / MODULES
monitor.py
Vòng đo / giao diện
collectors
SSH · SNMP · hybrid
engine.py
Ngưỡng / trạng thái
storage.py
SQLite / outbox
notifications.py
Telegram / Slack
ui.py
Bảng Rich Terminal
NGUỒN monitor.py · device_monitor/app.py · docs/ARCHITECTURE.md
08 / 22

## Slide 9
QTMNC / CHỈ SỐ
Bốn chỉ số thiết bị cần theo dõi
09
THÔNG ĐIỆP
Bản đơn giản thu thập bốn nhóm chỉ số trên Ubuntu; một chỉ số thiếu không phủ định các chỉ số khác.
01 CPU
Hai lần đọc /proc/stat; chênh lệch biểu thị thời gian bận.
02 RAM
/proc/meminfo; dùng MemTotal và MemAvailable.
03 Nhiệt độ/interface
Cảm biến /sys nếu có; operstate của ens33.
MINH CHỨNG
NGUỒN CPU/RAM/temp/interface đều thuộc Ubuntu VM
GỢI Ý TRỰC QUAN / METRICS
CPU
/proc/stat Bộ đếm bận
RAM
/proc/meminfo MemAvailable
TEMP
/sys/hwmon UNKNOWN nếu thiếu
INTERFACE
/sys/class/net operstate ens33
NGUỒN device_monitor/collectors/ssh.py · examples/simple.env
09 / 22

## Slide 10
QTMNC / CHỈ SỐ
Cách hệ thống tính CPU và RAM
10
THÔNG ĐIỆP
Giá trị được chuẩn hóa thành phần trăm từ bộ đếm Linux và lượng RAM còn dùng được.
01 CPU
100 × (1 − idle delta / total delta); đọc cách nhau khoảng 1 giây.
02 RAM
100 × (MemTotal − MemAvailable) / MemTotal.
03 Diễn giải
4 GB cấp cho VM, còn 1 GB khả dụng → RAM dùng xấp xỉ 75%.
MINH CHỨNG
VÍ DỤ 3/4 GB sử dụng = 75% RAM Ubuntu
GỢI Ý TRỰC QUAN / FORMULAS
CPU% = 100 × (1 − idle delta / total delta)
RAM% = 100 × (MemTotal − MemAvailable) / MemTotal
CPU: hai mẫu, cách nhau ~1 giây
4 GB − 1 GB khả dụng ≈ 75% dùng
NGUỒN device_monitor/collectors/ssh.py · docs/ARCHITECTURE.md
10 / 22

## Slide 11
QTMNC / CHỈ SỐ
Nhiệt độ và tính toàn vẹn số liệu
11
THÔNG ĐIỆP
Không có cảm biến phải được báo UNKNOWN hoặc bỏ theo cấu hình, không đổi thành nhiệt độ 0°C.
01 Auto
Đọc cảm biến CPU đã nhận diện trong /sys/hwmon hoặc thermal.
02 UNKNOWN
Máy ảo thường không lộ cảm biến vật lý; ghi nhận thiếu dữ liệu.
03 Demo
Đọc mẫu có hạn dùng; mọi số đo/cảnh báo phải gắn nhãn MÔ PHỎNG.
MINH CHỨNG
PROFILE MONITOR_TEMP_ENABLED · TEMP_SOURCE=auto/demo
GỢI Ý TRỰC QUAN / TEMPERATURE
AUTO
Đọc cảm biến thật
KHÔNG CÓ SENSOR
UNKNOWN · giữ đúng dữ liệu
DEMO
MÔ PHỎNG
Mô phỏng không chứng minh đã đo nhiệt độ phần cứng
NGUỒN device_monitor/probe.py · lab/linux/labctl.py · docs/ARCHITECTURE.md
11 / 22

## Slide 12
QTMNC / VẬN HÀNH
Chu kỳ thu thập và độ trễ
12
THÔNG ĐIỆP
Polling 5 giây là gần thời gian thực; phát hiện và giao tin vẫn chịu độ trễ đo, mạng và API.
01 Lấy mẫu
Kết nối, đọc chỉ số, đánh giá và cập nhật bảng mỗi vòng.
02 Chu kỳ
Profile đơn giản chờ 5 giây sau lượt đọc; CPU cần mẫu ~1 giây.
03 Độ trễ
Sự cố chờ lượt kế tiếp; timeout/retry/API làm tin tới muộn.
MINH CHỨNG
5 GIÂY Không phải cam kết mọi cảnh báo đến trong đúng 5 giây
GỢI Ý TRỰC QUAN / CYCLE
1
Đọc config
2
Kết nối SSH
3
Thu thập
4
So ngưỡng
5
Lưu state
6
Gửi / chờ
5s sau lượt đọc + ~1s lấy mẫu CPU + thời gian SSH / timeout / API → độ trễ thay đổi
NGUỒN examples/simple.env · docs/ARCHITECTURE.md · docs/TEST_PLAN.md
12 / 22

## Slide 13
QTMNC / CẢNH BÁO
Ngưỡng cảnh báo và phục hồi
13
THÔNG ĐIỆP
Ngưỡng phục hồi có khoảng đệm 5 điểm để giảm đổi trạng thái liên tục.
01 CPU
Cảnh báo >75%; sau đó phục hồi khi ≤70%.
02 RAM
Cảnh báo >65%; sau đó phục hồi khi ≤60%.
03 Nhiệt độ
Cảnh báo >65°C; sau đó phục hồi khi ≤60°C.
MINH CHỨNG
HYSTERESIS RECOVERY_MARGIN=5; interface DOWN→ALERT, UP→OK
GỢI Ý TRỰC QUAN / THRESHOLDS
CPU
>75%
≤70% phục hồi
RAM
>65%
≤60% phục hồi
TEMP
>65°C
≤60°C phục hồi
Interface: DOWN → ALERT | UP → phục hồi
NGUỒN examples/simple.env · device_monitor/engine.py
13 / 22

## Slide 14
QTMNC / CẢNH BÁO
Máy trạng thái và hysteresis
14
THÔNG ĐIỆP
Chỉ tạo tin khi trạng thái chuyển; UNKNOWN giữ trạng thái hợp lệ gần nhất để xử lý phục hồi đúng.
01 OK
Giá trị trong miền bình thường; không gửi lại mỗi vòng.
02 ALERT
Vượt ngưỡng; giữ cảnh báo tới khi đạt ngưỡng phục hồi.
03 UNKNOWN
Thiếu dữ liệu; không suy diễn là bình thường hoặc bằng 0.
MINH CHỨNG
RAM 50 → 72 → 74 → 63 → 58: một cảnh báo, một tin phục hồi
GỢI Ý TRỰC QUAN / STATES
OK
RAM 50%
ALERT
RAM 72%
ALERT
RAM 74%
ALERT
RAM 63%
OK
RAM 58%
Chỉ gửi khi chuyển trạng thái: vượt 65% tạo alert; ≤60% mới phục hồi; 63% còn ALERT nếu trước đó đã cảnh báo.
UNKNOWN
thiếu dữ liệu
NGUỒN device_monitor/engine.py · device_monitor/storage.py
14 / 22

## Slide 15
QTMNC / CẢNH BÁO
Phân biệt ba nhóm sự cố
15
THÔNG ĐIỆP
Ngắt interface đo, mất đường SSH và mất Internet gây ba kết quả vận hành khác nhau.
01 ens33 DOWN
SSH qua ens37 còn; đọc trạng thái interface và báo lỗi.
02 Mất SSH
Không có số đo mới; đánh dấu mất kết nối và báo phục hồi.
03 Mất Internet
Lấy mẫu vẫn chạy; cảnh báo xếp hàng chờ gửi.
MINH CHỨNG
NGUYÊN TẮC Ngắt ens33 để thử trạng thái; ngắt GNS3 để thử mất SSH
GỢI Ý TRỰC QUAN / INCIDENTS
ens33 DOWN
ens37 SSH còn
Cảnh báo interface
Mất SSH/GNS3
Không có mẫu mới
Cảnh báo kết nối
Mất Internet
Tin lưu trong outbox
Gửi lại khi có mạng
NGUỒN docs/TEST_PLAN.md · docs/truc_quan/README.md
15 / 22

## Slide 16
QTMNC / GỬI TIN
Hàng đợi và độ tin cậy cảnh báo
16
THÔNG ĐIỆP
SQLite lưu trạng thái và tin trong cùng giao dịch; luồng gửi riêng thử lại các tin chưa xác nhận.
01 Outbox
Giữ tin chưa giao qua lần dừng/chạy lại ứng dụng.
02 Retry
Backoff 2, 4, 8… tối đa 300 giây; HTTP 429 đọc retry-after.
03 Cam kết
At-least-once; phản hồi thất lạc có thể làm tin bị gửi trùng.
MINH CHỨNG
SQLite states + outbox; mỗi kênh giữ thứ tự tin riêng
GỢI Ý TRỰC QUAN / OUTBOX
STATE
Chuyển trạng thái
SQLITE
Commit + outbox
SENDER
Luồng riêng
API
Xác nhận
HTTP lỗi / 429
giữ tin · backoff · thử lại
At-least-once: xác nhận bị mất có thể gây gửi trùng
NGUỒN device_monitor/storage.py · device_monitor/notifications.py · docs/ARCHITECTURE.md
16 / 22

## Slide 17
QTMNC / AN TOÀN
Bảo vệ thông tin và kết nối
17
THÔNG ĐIỆP
Xác minh host key, lưu secret cục bộ và giới hạn giao thức quản trị trong mạng lab.
01 SSH
RejectPolicy + known_hosts; không tự tin host key lạ.
02 Secret
Mật khẩu/token/webhook ở .env bị Git ignore; không ghi log.
03 SNMP
v2c chỉ lab cô lập; v3 authPriv hỗ trợ xác thực/mã hóa.
MINH CHỨNG
PORT SSH TCP/22 · SNMP UDP/161 · API HTTPS/TCP 443
GỢI Ý TRỰC QUAN / SECURITY
Host key
Xác minh fingerprint
01
Secret
.env cục bộ · Git ignore
02
Kênh
HTTPS · TLS · không log URL
03
SNMP
v3 authPriv / v2c lab cô lập
04
NGUỒN device_monitor/collectors/ssh.py · device_monitor/config.py · docs/ARCHITECTURE.md
17 / 22

## Slide 18
QTMNC / TRIỂN KHAI
Hai profile triển khai dự án
18
THÔNG ĐIỆP
Bản đơn giản giảm bước cài đặt; profile GNS3 mở rộng SNMP/hybrid và mạng thử nghiệm riêng.
01 Đơn giản
run_windows.cmd; SSH tới .10.129; theo dõi ens33.
02 Mở rộng
.env.gns3; SSH/SNMP/hybrid; gns3test .30.129.
03 Dùng chung
Ngưỡng, SQLite, dashboard và Telegram/Slack.
MINH CHỨNG
LAB MỞ RỘNG VMnet3 .30.0/24 · VPCS .30.10 (kiểm tra mạng)
GỢI Ý TRỰC QUAN / PROFILES
BẢN ĐƠN GIẢN
SSH · .env.simple · ens33 Windows → .10.129 run_windows.cmd / F5
PROFILE GNS3 MỞ RỘNG
SSH / SNMP / hybrid · .env.gns3 gns3test .30.129 · VPCS .30.10 run: python -m device_monitor
CHUNG
engine · SQLite/outbox · dashboard · Telegram/Slack
NGUỒN README.md · docs/GNS3_LAB.md · examples/{simple,gns3}.env
18 / 22

## Slide 19
QTMNC / NGHIỆM THU
Kế hoạch kiểm thử và nghiệm thu
19
THÔNG ĐIỆP
Mỗi tình huống phải gắn kích thích, phản ứng mong đợi và bằng chứng trên máy thật.
01 Tài nguyên
Tạo tải CPU/RAM; xác nhận cảnh báo và phục hồi.
02 Kết nối
Ngắt ens33, SSH/GNS3 hoặc Internet riêng theo từng ca.
03 Dữ liệu
Kiểm tra nhiệt độ UNKNOWN/demo và host key sai.
MINH CHỨNG
BẰNG CHỨNG Thời điểm đo · tin nhận · ảnh đã che secret · phiên bản/commit
GỢI Ý TRỰC QUAN / TESTMATRIX
Kích thích
Kết quả cần thấy
Bằng chứng
CPU/RAM tăng
ALERT → phục hồi
Số đo + tin
ens33 / SSH ngắt
DOWN / mất kết nối
State + thời điểm
Internet / restart
Queue + retry
Tin chờ → giao
Nhiệt độ / host key
UNKNOWN / từ chối
Nguồn + fingerprint
NGUỒN docs/TEST_PLAN.md · docs/GNS3_LAB.md
19 / 22

## Slide 20
QTMNC / KIỂM CHỨNG
Kết quả kiểm chứng hiện có
20
THÔNG ĐIỆP
Kiểm thử mã bao phủ collector, ngưỡng và retry; xác nhận trên Windows/GNS3 thật vẫn là bước riêng.
01 Tự động
119 unit tests; SSH/SNMP loopback và parser/test outbox.
02 Mạng thật
TCP/22 tới .10.129 từng thành công qua Local Area Connection.
03 Giới hạn chứng cứ
Loopback tests không chứng minh Telegram/SNMP agent thật.
MINH CHỨNG
ẢNH NGƯỜI DÙNG TAP counters: 106→GNS3, 57→TAP, dropped 0 (một thời điểm)
GỢI Ý TRỰC QUAN / EVIDENCE
TCP/22
PASS
SOURCE
.10.1 / TAP
106 / 57
frame counters
DROPPED
0 (ảnh chụp)
Một lần thử mạng thành công ≠ nghiệm thu toàn bộ collector / SNMP / gửi tin thật
NGUỒN docs/VALIDATION.md · ảnh/test người dùng · docs/TEST_PLAN.md
20 / 22

## Slide 21
QTMNC / GIỚI HẠN
Giới hạn kỹ thuật cần công bố
21
THÔNG ĐIỆP
Kết quả phải nêu giới hạn môi trường, phạm vi đo và mức xác nhận thực tế.
01 Nhiệt độ
VM có thể thiếu cảm biến; demo không phải đo phần cứng.
02 Lịch sử
SQLite lưu state/outbox, không phải kho thời gian-series.
03 Cùng máy
Windows tắt/ngủ có thể làm monitor và VM cùng dừng.
MINH CHỨNG
PHẠM VI Một thiết bị / tiến trình / state file theo cấu hình
GỢI Ý TRỰC QUAN / LIMITATIONS
CẢM BIẾN
VM có thể thiếu nhiệt độ
HISTORIAN
SQLite không lưu chuỗi thời gian
SINGLE HOST
Host ngủ/tắt: monitor dừng
SCOPE
Một tiến trình mỗi state file
NGUỒN docs/ARCHITECTURE.md · docs/VALIDATION.md · docs/TEST_PLAN.md
21 / 22

## Slide 22
QTMNC / KẾT LUẬN
Kết luận và hành động tiếp theo
22
THÔNG ĐIỆP
Mô hình chứng minh được vòng giám sát end-to-end khi hoàn tất nghiệm thu collector, đường truyền và kênh nhận tin.
01 Chạy lab
Xác nhận TAP/GNS3 và khôi phục Test-NetConnection TCP/22.
02 Nghiệm thu
Chạy các ca ens33, CPU/RAM, mất SSH và phục hồi.
03 Báo cáo
Ghi rõ SSH đã dùng; chỉ tuyên bố SNMP/Telegram khi đã đo thật.
MINH CHỨNG
THÀNH CÔNG Cảnh báo đúng · phục hồi đúng · không spam · secret an toàn
GỢI Ý TRỰC QUAN / ACTIONS
1
Khôi phục TAP/GNS3
2
Lặp thử TCP/22
3
Chạy collector / --once
4
Nhận cảnh báo thật
5
Ghi log nghiệm thu
NGUỒN docs/TEST_PLAN.md · docs/VALIDATION.md · docs/ARCHITECTURE.md
22 / 22